        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
SystemVerilog
Uma introdução básica

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
    end
endmodule: hello

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
nome do módulo
definido depois de
module e endmodule
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
mensagem entre
begin e end
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
$display() imprime uma
string na tela do computador
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
$finish() encerra a
simulação
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
lógica combinacional
dentro de um
always_comb
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO ASSIGN
module mux_using_assign(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        out = sel ? inB : inA;
endmodule: mux_using_assign

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO CASE
module mux_using_case(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
        case(sel)
        1'b0: out = inA;
        1'b1: out = inB;
        endcase
endmodule: mux_using_case

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: TESTBENCH DO MUX
`include “mux_using_<>.sv”
module top ();
    logic inA, inB, sel, out;
    string port_str;
    initial begin
        sel = 1;
        inA = 0;
        inB = 1;
        #10
        port_str = sel ? “inB” : “inA”;
        $display(“sel=%d, input %s selected ==> out=%d\n”, sel, port_str, out);
    mux_using_<> mux(.*);
endmodule: top
signal stimuli
probe
signal stimuli
signal stimuli

---
        LÓGICA SEQUENCIAL: CONTADOR DE 4 BITS
lógica sequencial
dentro de um
always_ff
module counter(output logic [3:0] out,
        input logic clock, reset, enable);
    logic inA, inB, sel, out;
    string port_str;
    always_ff @(posedge clock)begin
        if(reset)begin
        out <= 4'd0;
        end
        else if(enable) begin
        out <= out+1'b1;
        end
   end
endmodule: counter

---
        LÓGICA SEQUENCIAL: TESTEBENCH DO CONTADOR DE 4 BITS
`include ”counter.sv
module top ();
    logic clock, reset, enable;
    logic [3:0] out;
    initial begin
        $display(“time\t clock reset enable counter”);
        $monitor(“%g\t %d %d %d %d”,
        $time, clock, reset, enable, out);
        clock = 1;
        reset = 0;
        enable = 0;
        #5 reset = 1;
        #10 reset = 0;
        #10 enable = 1;
        #100 enable = 0;
        #5 $finish();
    always #5 clock = !clock;
    counter counter(.*);
endmodule: top
clock
enable
reset
signal stimuli
signal stimuli
signal stimuli

---
        LÓGICA SEQUENCIAL: CONTADOR MÓDULO 10
lógica sequencial
dentro de um
always_ff
module counter(output logic [3:0] out,
        input logic clock, reset, enable);
    logic inA, inB, sel, out;
    string port_str;
    always_ff @(posedge clock)begin
        if(reset)begin
        out <= 4'd0;
        end
        else if(enable)begin
        if(count == 9)
        else
        out <= out+1'b1;
        end
   end
endmodule: counter

---
        INTERFACES EM SYSTEMVERILOG (SOMADOR SIMPLES)
lógica sequencial
dentro de um
always_ff
interface one_bit_input_if(input logic a, b);
    logic a, b;
    modport port(input a, b);
endinterface: one_bit_input_if
interface one_bit_output_if();
    logic c;
    modport port(output c);
endinterface: one_bit_output_if
module adder(one_bit_input_if port.in,
        one_bit_output_if port.out);
      out.c = in.a+in.b;
endmodule: adder

---
        INTERFACES EM SYSTEMVERILOG (SOMADOR DE 4 BITS)
lógica sequencial
dentro de um
always_ff
interface four_bits_input_if(input logic[3:0] a, b);
    logic [3:0] a, b;
    modport port(input a, b);
endinterface: four_bits_input_if
interface four_bits_output_if();
    logic [3:0] c;
    modport port(output c);
endinterface: four_bits_output_if
module adder_4(four_bits_input_if port.in_4,
        four_bits_output_ifport.out_4
        );
      out_4.c = in_4.a+in_4.b;
endmodule: adder_4

---
        INTERFACES EM SYSTEMVERILOG (TESTBENCH SOMADORES)
//includes de módulos e interfaces
module top();
  logic a, b;
  logic [3:0] a, b;
  initial begin
    a = 0;
    b = 0;
    a_4 = 8;
    b_4 = 4;
    $display(“sel=%d, inp”);
   $display(“sel=%d, inp”);
  end
  one_bit_input_if in(a,b);
  one_bit_output_if out();
  four_bits_input_if in_4(a_4,b_4);
  four_bits_output_if out_4();
  adder sum(in, out);
  adder_4 sum_4(in_4, out_4);
endmodule: top
estímulos nas interfaces
signals stimuli

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: MEIO SOMADOR
module half_adder(input logic A, B,
        output logic S, C)
      S = A^B;
      C = A&B;
endmodule: half_adder