        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
SystemVerilog
Uma introdução básica

---
        UM SIMPLES HELLO WORLD
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
    end
endmodule: hello

---
        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
nome do módulo
definido depois de
module e endmodule
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
mensagem entre
begin e end
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
$display() imprime uma
string na tela do computador
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        PROJETO DE EXCELÊNCIA EM MICROELETRÔNICA
$finish() encerra a
simulação
module hello();
    initial begin
        $display(“Hello World from SystemVerilog”);
        $finish();
endmodule: hello

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
lógica combinacional
dentro de um
always_comb
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO IF
module mux_using_if(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        if(~sel)begin
        out = inA;
        end
        else begin
        out = inB;
        end
endmodule: mux_using_if

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO ASSIGN
module mux_using_assign(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        out = sel ? inB : inA;
endmodule: mux_using_assign

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: UM MUX USANDO CASE
module mux_using_case(input logic inA, inB,
        input logic sel,
        output logic out);
    always_comb begin
        case(sel)
        1'b0: out = inA;
        1'b1: out = inB;
        endcase
endmodule: mux_using_case

---
        LÓGICA COMBINACIONAL: TESTBENCH DO MUX
`include “mux_using_<>.sv”
module top ();
    logic inA, inB, sel, out;
    string port_str;
    initial begin
        sel = 1;
        inA = 0;
        inB = 1;
        #10
        port_str = sel ? “inA” : “inB”;
        $display(“sel=%d, input %s selected ==> out=%d\n”, sel, port_str, out);
    mux_using_<> mux(.*);
endmodule: top
signal stimuli
probe
signal stimuli
signal stimuli

---
        LÓGICA SEQUENCIAL: CONTADOR DE 4 BITS
lógica sequencial
dentro de um
always_ff
module counter(output logic [3:0] out,
        input logic clock, reset, enable);
    logic inA, inB, sel, out;
    string port_str;
    always_ff @(posedge clock)begin
        if(reset)begin
        out <= 4'd0;
        end
        else begin
        out <= out+1'b1;
        end
   end
endmodule: counter

---
        LÓGICA SEQUENCIAL: TESTEBENCH DO CONTADOR DE 4 BITS
`include ”counter.sv
module top ();
    logic clock, reset, enable;
    logic [3:0] out;
    initial begin
        $display(“time\t clock reset enable counter”);
        $monitor(“%g\t %d %d %d %d”,
        $time, clock, reset, enable, out);
        clock = 1;
        reset = 0;
        enable = 0;
        #5 reset = 1;
        #10 reset = 0;
        #10 enable = 1;
        #100 enable = 0;
        #5 $finish();
    always #5 clock = !clock;
    counter counter(.*);
endmodule: top
enable
enable
reset
signal stimuli
signal stimuli
signal stimuli